# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

# Петушинского района  Владимирской области

от 17.09.2009 года                               г. Костерево                                      №  183

О внесении изменений и дополнений в приложение к Постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 09.09.2009 года № 182 «Об утверждении документации об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на изготовление, поставку и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево»

На основании пункта 3.1 статьи 33 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

постановляю:

1. Внести в приложение к Постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 09.09.2009 года № 182 «Об утверждении документации об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на изготовление, поставку и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево» следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить Информационную карту аукциона пунктом 7.1.3. и изложить в следующей редакции:

| Пункт 7.1.3 | Обеспечение исполнения контракта |
| --- | --- |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 30 % | от начальной цены контракта. |
| Реквизиты счета для перечисления средств в качестве обеспечения исполнения контракта: | МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области» ИНН 3321021390 КПП 332101001 Р/сч 40302810210030000008 Владимирское отделение № 8611 г. Владимир кор/сч 30101810000000000602 ОКАТО 17246510000 БИК 041708602 |
| Срок и порядок предоставления обеспечения контракта: | До заключения муниципального контракта, в течение 10-ти календарных дней со дня подписания протокола аукциона Безотзывная банковская гарантия, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется участником аукциона самостоятельно |
| Срок возвращения исполнения контракта: | В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи техники |

1.2. приложение к информационной карте аукциона «Раздел II. Техническое задание» и изложить в следующей редакции:

Заказчик размещает заказ на право заключения муниципального контракта на изготовление, поставку и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево», включая следующие материалы и работы:

1. Блок-контейнеры в обычном варианте исполнения (эксплуатация в диапазоне температур от -45°С до +45°С);

2.  Утеплитель – минеральная вата;

3. Конструкция блок-контейнеров усилена для стыковки, что позволяет избежать образования перекосов и напряжений;

4. Отопление - подключение к централизованным сетям (разводка трубами ПВХ, радиаторы биметалл, без организации теплового узла, согласно норм СНиП);

5. Водоснабжение – подключение к централизованным сетям, горячего и холодного водоснабжения (разводка трубами ПВХ, согласно норм СНиП);

6. Канализация – подключение к централизованным сетям (разводка трубами ПВХ, согласно норм СНиП);

7. Электрика – распределительный щит, УЗО, электрическая проводка в поливинилхлоридных кабель-каналах, согласно норм СНиП;

8. Освещение – люминесцентное, согласно норм СНиП;

9. Вентиляция – естественная с принудительной (электровентиляторы);

10. Внутренние двери – белые гладкие -15 шт.;

11. Наружные двери – утепленные металлические с замком – 1шт.;

12. Окна –  двухкамерные поворотно-откидные стеклопакеты ПВХ, на окнах предусмотрены ставни – 11 шт.;

13. Сантехника – согласно планировочного решения (раковины – 2 шт., унитазы – 2 шт., душевые поддоны – 4 шт.);

14. Наружная отделка – профилированный оцинкованный лист толщиной не менее 0,5 мм с полимерным покрытием RAL 5005;

15. Кровля –  двухскатная, оцинкованный профлист с полимерным покрытием;

16. Внутренняя отделка помещений:

Бытовые помещения:

-  стены – панели МДФ,

-потолок – вагонка ПВХ,

- пол – линолеум.

Санитарно-гигиенические помещения:

-  стены – панели ПВХ,

-потолок – вагонка ПВХ,

-пол – керамическая плитка.

Конструктивные особенности модульного здания.

Основу конструкции блок - контейнера составляют панели основания (пол), стен и покрытия (потолок), соединяемых между собой на сварке. Панели имеют металлодеревянный каркас, наружную и внутреннюю обшивки, утеплитель и пароизоляцию между утеплителем и внутренней обшивкой.

Металлодеревянный каркас выполняется из стальных гнутых профилей различного сечения с толщиной не менее 2,5мм, собранных на сварке, а также деревянных элементов, закрепляемых на металлических профилях каркаса. При изготовлении металлоконструкций используется  «сталь 3». Деревянные элементы конструкции выполняются из натуральной древесины хвойных и лиственных пород, которая подвергается антисептированию и антипирированию. Между наружной и внутренней обшивкой укладывается слой утеплителя толщиной не менее 100мм.

Наружная обшивка – металлический профлист из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм.

В качестве утеплителя используется теплоизоляционный материал: минеральная вата плотностью 9…13кг/м2. Пароизоляция: пленка полиэтиленовая толщиной не менее 0,1мм.

Панель покрытия  блок - контейнера состоит по периметру из гнутых стальных профилей сложной формы, соединенных между собой на сварке. Дополнительную жесткость конструкции придают поперечные и продольные ребра, выполненные из различных швеллеров и уголков. Толщина металла профилей не менее 2,5мм. Кровля выполняется из металлических листов, соединенных между собой сварочным швом. Толщина металлического листа на кровле не менее 1,0 мм.  К металлическому каркасу крепятся деревянные элементы, и укладывается слой утеплителя толщиной  не менее150мм.

Панель основания также состоит из каркаса, который выполнен из швеллера с полкой не менее 120мм толщиной не менее 3мм, а также из продольных и поперечных ребер жесткости, выполненных из стального профиля различного сечения толщиной не менее 2,5мм. К элементам каркаса крепится деревянный брус, укладывается утеплитель слоем не менее 150мм,  выстилается черновой пол из доски и листов ЦСП. Внизу панель основания закрывается металлическими листами толщиной не менее 0,7мм соединенные между собой и с каркасом на сварке.

Наружные поверхности блок – контейнера и элементы каркаса грунтуются и окрашиваются пентафталевыми эмалями различных цветов. Возможно применение импортного лакокрасочного покрытия.

В блоках перегородками выделяются помещения согласно их функциональному назначению. Внутренние перегородки состоят из  каркаса и наружной обшивки. В качестве элементов каркаса применяется деревянный брус и доска различного сечения. Эти элементы также должны подвергаться антисептированию и антипирированию. Материалы наружной обшивки могут быть различными и выбираются исходя из требований Заказчика. При необходимости в перегородки закладывается утеплитель - минеральная вата слоем не менее 50мм.

- подключение здания производиться к электрическим сетям напряжением 380/220В, 50Гц с глухо-заземленной нейтралью. Здания имеют вводно-распределительные устройства, содержащие аппараты защиты и управления, расположенные внутри здания в щитке;

- внутренняя электропроводка в зданиях выполняется открыто кабелем с медными жилами в кабель - каналах по внутренней обшивке.

Внутренние водопроводные сети выполняются с применением различных полипропиленовых труб с разъёмными соединениями.

Канализационные сети выполняются с применением фасонных полипропиленовых (ПП) труб с соответствующими уклонами с установкой ревизий и прочисток. Сантехническое оборудование может быть различным, в зависимости от требований заказчика.

Краткие технические характеристики блок-контейнера:

Допустимая снеговая нагрузка на типовое здание – до 150кг/м2;

Допустимая ветровая нагрузка на типовое здание – до 48кг/м2;

Расчетная нагрузка на пол в типовом здании – 100кг/м2;

Расчетная нагрузка в здании с усиленной панелью основания – 200кг/м2.

1.3. пункт 5 Договора об обеспечении заявки на участие в аукционе изложить в следующей редакции:

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:

МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области»

ИНН 3321021390   КПП 332101001

Р/сч 40302810210030000008

Владимирское отделение № 8611 г. Владимир

кор/сч 30101810000000000602

ОКАТО 17246510000

БИК 041708602

Глава города Костерево

_______________________ А.М. Гончаров

Главный бухгалтер

__________________________ Н.В. Шушканова

«Участник размещения заказа»:

__________________________________________

наименование

__________________________________________

почтовый адрес

__________________________________________

банковские реквизиты

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Руководитель организации

_________________________

Главный бухгалтер

____________________________________________

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Вперед».

Глава города Костерево                                                                              А.М.Гончаров